Název zakázky: Dodávka a instalace záznamového zařízení pro potřeby Městské policie

Číslo zakázky: P23V00000017

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

- Technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) zařízení. Veškeré zařízení a software musí být určeny pro český trh a musí splňovat minimálně níže uvedené technické parametry.

Další požadavky na předmět dodávky:

- Zadavatel požaduje dodání originálních a nových zařízení, licencovaných ve jménu zadavatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce.

- Zadavatel požaduje garantovanou podporu výrobce NBD v místě instalace (On-site) po dobu 60 měsíců.

- Místem plnění – instalace se rozumí budova Městské policie Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 633 (od roku 2024 Těšínská 1083).

- Účastník musí do nabídky přiložit příslušnou technickou dokumentaci výrobce zboží. Za splnění tohoto požadavku se nepovažuje odkaz na webové stránky výrobce zboží, ale dokumentace v listinné nebo elektronické podobě v českém nebo anglickém jazyce.

Záruka:

- Na záznamové zařízení je požadována záruka 24 měsíců bez dalších poplatků se zahájením opravy nejpozději následující pracovní den (NBD) po nahlášení závady v místě instalace (On-site).

- Závady a poruchy je možno hlásit telefonicky nebo emailem nebo prostřednictvím service desk portálu, ale vždy musí být provedeno nahlášení písemně (emailem nebo service desk) a to na kontakty:

Tel. -

Email -

Service desk -

- Při výměně vadného disku servis ani dodavatel nesmí vyžadovat vrácení pevného disku ani žádnou kompenzaci. Likvidace disku proběhne dle interních norem zadavatele.

- Poskytnutá záruka uvedená výše začíná platit od nabytí vlastnického práva po předání kompletního díla a podpisu akceptačních protokolů.

Dodávka – instalace:

- Dodávka zařízení musí obsahovat dodání veškerého HW, SW a licencí včetně instalace v místě plnění. Instalací se rozumí dovoz, montáž a kompletní zapojení do stávající infrastruktury zadavatele (telefony, vysílačky, linka 156). Rovněž musí být nainstalován veškerý potřebný SW, operační systém a aktivované veškeré licence pro plnohodnotné využívání dodaného zařízení. Před předáním díla musí být provedeno odzkoušení a předvedení veškerých požadovaných funkcionalit a to za přítomnosti zástupce z Městské policie a zaměstnance odboru informačních technologií magistrátu. Dále musí být poskytnuto zaškolení pro zaměstnance Městské policie a zaměstnance odboru informačních technologií magistrátu v minimálním počtu 7 osob. Instalační práce, zaškolení a předání díla je možno realizovat pouze pro předešlé domluvě se zadavatelem.

Minimální technické parametry:

- Samostatné zařízení umožňující montáž do 19“ racku

- Součástí musí být dodávka operačního systému včetně potřebné licence

- Provoz v analogovém a digitálním rozhraní:

  - Záznam příchozích telefonních hovorů na lince tísňového volání 156 (ISDN ve zkrácené volbě) včetně záznamu délky vyzvánění – digitální vstup min. 2x

  - Záznam příchozích i odchozích telefonních hovorů přes VoIP telefonní ústřednu Asterisk (10 telefonních přístrojů) včetně záznamu délky vyzvánění – 2x ethernetový vstup

  - Záznam hovorů z radiostanic vedených přes základnové radiostanice Motorola DM 3600 a 4400 – analogový vstup min. 2x

- Součástí musí být odpovídající počet licencí pro záznam z výše popsaných vstupů (2x analog, 2x digitál, 10x VoIP)

- Systém musí být modulární a škálovatelný, aby umožnil případné rozšíření v budoucnu

- Identifikace volajícího

- Archivace záznamů v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů, možnost oprávněného přístupu min. 1 rok

- Nepřetržitý bezobslužný provoz 24x7

- Zálohování záznamů na RAID disky min. RAID 1

- Jednoduchá obsluha při vyhledáváni a přehrávání záznamů

- Možnost použití filtrů při vyhledávání (datum a čas volání, číslo volajícího, volané číslo, použité hovorové zařízení)

- Možnost vyhledávání, přehrávání a stahování záznamu prostřednictvím webového rozhraní bez omezení platformy operačního systému (zabezpečený přístup pomocí loginu a hesla s možností více úrovní přístupových oprávnění).

- Zadavatel v současnosti provozuje zařízení ReDAT3 vč 1502 z roku 2013.

Profylaktické a servisní práce:

Profylaktická zkouška

- Dodavatel musí zajistit min. 1x ročně po dobu min. 5 let profylaktické práce, které zahrnují min. kontrolu HW + SW, aktualizace OS, aktualizace SW, aktualizace BIOS, čištění HW, ověření správné funkčnosti dodaného systému, nutnou provozní údržbu, příjezd na místo plnění, při změně SW vysvětlení a předvedení nových/změněných funkcionalit. Profylaktické práce budou prováděny na základě dílčích objednávek zadavatele.

Servisní práce

- Dodavatel musí zajistit veškeré potřebné servisní práce spojené se zajištěním bezproblémového a bezpečného provozování dodaného zařízení. Servisní práce budou vykonávány na základě požadavků zadavatele a na základě dílčích objednávek.

Bezodstávkové instalace a konfigurace mohou probíhat za provozu. Práce, které vyžadují odstávku, musí probíhat po předchozí domluvě.